海城市政府采购文件

### 项目名称：海城市国有资产监督管理委员会政府综合楼北楼电梯采购安装工程竞争性谈判采购项目

### 采购编号：HZCG2017091

编制单位：海城市国有资产监督管理委员会

目   录

竞争性谈判采购文件

第一章  采购项目基本内容及要求

第二章  报价响应文件内容及格式

第三章  评审方法

附 件：1.供应商须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:采购文件由正文和附件两部分组成。参与竞争性谈判的供应商应当完整地阅读、理解构成本采购文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

竞争性谈判邀请函

海城市公共资源交易中心受海城市国有资产监督管理委员会委托，对“海城市国有资产监督管理委员会政府综合楼北楼电梯采购安装工程竞争性谈判采购项目”（采购项目编号：HZCG2017091）进行竞争性谈判采购，现欢迎国内合格的供应商参加本次政府采购活动。

### 一、采购内容

| 包号 | 分包产品名称 | 数量 | 采购最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 电梯设备及安装 | 2部；6层/6站/6门，1000Kg，1m/s | 719,929.03元 |
|  | 电梯钢结构井道制作及安装 | 具体尺寸依据电梯甲方提供设计图纸 |  |

本项目采购内容分为1个合同包，参与谈判的供应商对所投包的采购内容必须全投。

二、合格供应商的资格条件

1．在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业，生产或经营范围符合本次采购项目的需求；

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

3.本项目允许联合体投标；

4.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

5.所投产品须为中国现行关境内企业生产或加工的产品；

6.能够提供快速、良好的维修服务。

7.合格投标人还要满足的其它资格条件：详见项目要求及投标响应表（二）

三、领取采购文件的时间和方式

按评审专家、采购人分别推荐的供应商名单发出谈判文件。

四、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评标时进行审查。供应商应在报价响应文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效或中标资格被取消。

五、采购公告发布：本采购公告在鞍山政府采购网站、鞍山市财政局网站、海城市公共资源交易网站上同时发布，如内容不一致，以鞍山政府采购网站为准。

六、递交报价响应文件截止及开标时间，递交报价响应文件及开标地点;

# 递交报价响应文件截止及开标时间：2018年   月  日上午9时(北京时间)。

递交报价响应文件及开标地点：海城市公共资源交易中心开标室，届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加谈判大会。

七、报价响应文件的送达：报价响应文件必须在投标截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封不符合采购项目文件规定的报价响应文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的报价响应文件。

八、询问、质疑和投诉的程序及要求：

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构应当根据实际情况及时答复，但答复的内容不得涉及应当保密以及可能影响公平竞争的事项。

2.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑，供应商应知其权益受到损害之日是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为采购文件发出之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告之日。

3. 供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》提起投诉。质疑、投诉应按照先质疑后投诉的程序进行，未经过质疑的投诉事项，财政部门将不予受理。

4. 经查实，供应商捏造事实或提供虚假材料进行质疑的，采购人、采购代理机构将报告同级财政部门，由同级财政部门予以通报，将其列入不良行为记录名单，并在辽宁政府采购网公告。

# 九、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

### 采购单位：海城市国有资产监督管理委员会

联 系 人：崔明海

联系电话：13998089598

采购代理机构：海城市公共资源交易中心

项目联系人：朱慧

联系电话、传真：0412-3618008

地        址：海城市经济开发区兴海大街234号，开发区人民医院西侧。

海城市公共资源交易中心

### 2018年  月  日

### 第一章 采购项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 本次采购项目为海城市国有资产监督管理委员会政府综合楼北楼电梯采购安装工程竞争性谈判采购项目 |
| 2 | 合格供应商的 资格条件 | 详见采购文件 |
| 3 | 领取采购文件 的时间及方式 | 详见采购文件 |
| 4 | 递交报价响应文件截止时间，递交报价响应文件地点 | 详见采购文件 |
| 5 | 样品要求 | 本项目不要求提供投标产品样品 |
| 6 | 最高限价及 投标保证金 | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） |
|  |  | 01 | 71.992903 | 1 | 02 | - | - |
|  |  | 说明： 1.超过每包最高限价的报价响应文件为无效报价响应文件。 2.投标保证金：人民币10000元整。 3.收到投标保证金的截止时间: 交纳投标保证金的截止时间为递交报价响应文件截止及开标时间前，将投标保证金转入海城市公共资源交易中心账户，以实际到账为准。为方便投标保证金的返还，请在报价响应函中提供投标单位的开户行、银行账号和开户行地址，并在汇款凭证上注明供应商名称、项目名称、项目编号、所投标段。开标时请出示汇款凭证原件。请供应商严格遵守以上规定，否则一切后果由供应商自行承担。 4.收取保证金的方式：转账。 5.收款单位：海城市公共资源交易中心 6.开户行：中国建设银行股份有限公司海城支行 7.银行账号：21001630703052503770 8. 投标保证金联系电话：0412-3618055 |
| 7 | 谈判小组人数 | 共3人,其中采购单位代表1人,其余为技术、经济类专家 |
| 8 | 报价响应文件份数 | 正本1份,副本2份。 |
| 9 | 评审办法 | 最低评标价法。 |
| 10 | 履约保证金 | 无 |
| 11 | 资格审查 | 本项目投标供应商的资格条件在评标时进行审查 |
| 12 | 报价人对采购项目文件提出质疑的时间 | 供应商认为采购文件及其补充文件内容使其权益收到损害的，可以在采购文件公告期满前进行质疑。 |

第二章 报价响应文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价响应文件的外封面、封口、封皮及目录 | 报价响应文件的外封面及封口 | 1 | 1-1 |
|  | 报价响应文件的封皮 | 2 | 1-2 |
|  | 报价响应文件的目录 | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 投标人法人 营业执照副本 | 复印件 |  | 2-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 | 4 | 2-2 |
|  | 投标品牌资质及认证要求： | 详见采购文件 |  | 2-4 |
|  | 投标品牌项目业绩或者案例要求： | 详见采购文件 |  | 2-5 |
|  | 如果投标人不是投标产品的制造厂商（或国内总代理），须具备投标产品（投标产品的包号及名称： ）制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书 | 详见采购文件 |  | 2-6 |
|  | 投标产品的品种（包号：设备名称： ）属于节能产品政府采购清单中的强制采购产品 | 不需提供 |  | 2-7 |
|  | 投标产品的技术资料（产品说明书、产品样本或彩页、技术白皮书、功能测试报告等技术资料之一。） | 详见采购文件 |  | 2-8 |
|  | 其它 |  |  |
| 符合性 证明材料 | 报价响应函 | 5 | 3-1 |
|  | 报价一览表 | 6 | 3-2 |
|  | 分项价格表 | 7 | 3-3 |
|  | 设备价格明细表 | 8 | 3-4 |
|  | 项目要求及投标响应表 | 9 | 3-5 |
|  | 技术方案：详见采购文件 |  | 3-6 |
|  | 制造厂商的法人营业执照副本： 1、包号及产品名称 2、副本复印件 3、注册资金不少于 万元 | 详见采购文件 |  | 3-7 |
|  | 投标产品（包号及名称：01包）的制造厂商资质及认证要求 | 详见采购文件 |  | 3-8 |
|  | 投标产品（包号及名称：01包）的资质、认证、许可、检测报告要求： | 详见采购文件 |  | 3-9 |
|  | 样品 | 详见采购文件 |  | 3-10 |
|  | 其它 |  |  | 3-11 |
|  | 采购文件要求的以及投标人认为需要提供的其它材料 |  | 4-1 |

重要提示：

1.供应商提供的证明材料，除需要供应商填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．供应商在编制报价响应文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。供应商在装订报价响应文件时，应严格按照本表中“报价响应文件装订顺序”进行装订。

格式1

报价响应文件外封面、封口格式

封面格式：

| 收件人： 投标文件（正本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： | 收件人： 投标文件（副本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |
| --- | --- |
| 收件人： 开标一览表 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |  |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

海城市政府采购项目

报 价 响 应 文 件

采购项目名称：海城市国有资产监督管理委员会政府综合楼北楼电梯采购安装工程竞争性谈判采购项目

采购项目编号：

供应商名称 ：

格式3

报价响应文件目录

一、资格性证明材料

1.1供应商法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1报价响应函…………………………………………………………所在页码

2.2报价一览表…………………………………………………………所在页码

2.3分项价格表…………………………………………………………所在页码

2.4采购产品价格明细表………………………………………………所在页码

2.5项目要求及报价响应表……………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的报价响应文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证报价响应文件中所有材料真实、有效。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加谈判采购的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的采购签署报价响应文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加谈判采购的，出具此授权委托书）

格式5

### 报价响应函

采购代理机构：

供应商名称 授权 供应商代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的海城市国有资产监督管理委员会政府综合楼北楼电梯采购安装工程竞争性谈判采购项目（项目编号：HZCG2017091)的有关活动，并对此采购项目进行报价。

为此，我方按采购文件规定提供货物及服务的报价和递交投标保证金：

| 包号 | 报价（人民币 万元） | 投标保证金 （人民币 万元） |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在采购文件中规定的采购时间起90天内遵守本报价响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方同意按照采购项目文件的要求，向贵单位交纳人民币        元（大写：            ）的投标保证金。我单位的开户行：    ，账号    ，开户行地址：      。

三、我方保证遵守采购文件的规定，如果本公司违反采购文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。如果采购后在规定的报价有效期内撤回报价，我方的投标保证金可以被你单位没收。

四、我方承诺已经具备采购文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件，并已详细审查采购文件，对采购文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本采购项目报价有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

五、我方保证尊重谈判小组的评审结果。

六、我方承诺接受采购文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方成交，我们将按采购文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

七、我方承诺采购单位若需追加采购本采购项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

八、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；

（3）与采购单位、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

九、我方已阅读并完全理解本采购文件附件二“供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

供应商名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

报价一览表

投标人名称：                                          单位：元（人民币）

| 包号 | 分包产品名称 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 电梯设备及安装 |  |  | 2部；6层/6站/6门，1000Kg，1m/s |
|  | 电梯钢结构井道制作及安装 |  |  | 具体尺寸依据电梯甲方提供设计图纸 |
| 投标报价（大写） |  |

填表说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“报价一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和采购文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的报价响应文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．对于投标人在“报价一览表”和报价响应文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

4．开标时，报价响应文件中“报价一览表”内容与报价响应文件中明细表内容不一致的，以“报价一览表”为准。

报价响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．“投标报价”应同格式7 “分项价格表”中“总价金额”相一致。

6．本表除在报价响应文件中装订外，还须用小信封单独密封，在递交报价响应文件的同时递交一份，以供唱标之用。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式7

分项价格表

包号：                                                 单位：万元（人民币）

| 分 项 项 目 | 金 额（万元） |
| --- | --- |
| 产 品 价 |  |
| 国内运保费 |  |
| 税 费 |  |
| 其 它 |  |
| 总价金额 |  |

填表说明：

1．“产品价”应同“采购产品价格明细表”中的“报价合计”相一致。

2.“其它”的内容包括检测等费用，供应商可以根据项目的具体情况填报。

格式8

采购产品价格明细表

包号：                                                  单位：万元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |

填表说明：

表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及报价响应表”的相应内容一致。

格式9

### 项目要求及报价响应表（一）

| 包号： 分包产品名称： 采购文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价响应文件无效） |
| --- |
| 序号 | 采购文件要求 | 报价响应文件响应内容 | 备注 |
|  | ★交货/交付时间：合同签订后依据付款情况45个工作日内交货。 |  |  |
|  | ★交货/交付地点：采购人指定地点（海城市） |  |  |
|  | ★付款方式及条件：合同签订后2日内支付排产款30%；交货前30日支付至合同总价的80%；货到现场后2日内支付至合同总价的100%。 |  |  |
|  | ★验收：按相关规定执行。 |  |  |
|  | ★质量保证期：1年 |  |  |
|  | ★保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：按国家有关规定和招标文件要求执行。 |  |  |
|  | 热线支持：现场支持：提供热线电话 （2）小时内响应；（ 24）小时内到达 |  |  |
|  | 售后服务网络：投标人须提供投标人售后服务联系人和联系电话。 | 联系人： 联系电话： |  |
|  | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：质保期内免费维修，质保期后按成本价收取。 |  |  |
|  | 备品备件供应及优惠价格要求：质保期内免费提供，质保期后按成本价提供。 |  |  |
|  | 培训人员现场培训（操作、维护等）：免费进行培训 |  |  |
|  | 系统扩展、升级服务要求：免费升级 |  |  |
|  | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |

### 项目要求及报价响应表（二）

包号：

采购最高限价：719929.03元。

产品名称：海城市国有资产监督管理委员会政府综合楼北楼电梯采购安装工程竞争性谈判采购项目。

是否经过审批采购进口产品：否。

产品的主要用途、功能以及特点：

电梯技术规格

| 一般规格 | 报价响应文件响应内容（所投产品技术参数） | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品代号： | 乘客电梯 |  |  |  |  |
| 载 重 量： | 1000kg |  |  |  |  |
| 额定速度： | 1.0米/秒 |  |  |  |  |
| 提升高度： | 标准（3.3m/层） |  |  |  |  |
| 电梯控制 |  |  |  |  |
| 控制系统： | 专业电梯控制系统 |  |  |  |  |
| 驱动系统 | 交流变压变频调速(VVVF) |  |  |  |  |
| 曳引系统： | 采用永磁同步无齿轮曳引机 |  |  |  |  |
| 门机系统： | 采用永磁同步马达变频驱动门机系统 |  |  |  |  |
| 轿厢设计 |  |  |  |  |
| 轿厢型号： |  |  |  |  |  |
| 轿厢内部尺寸： | 1600mm(宽)×1400mm(深)×2300mm（高） |  |  |  |  |
| 前轿壁： | 发纹不锈钢 |  |  |  |  |
| 门楣、轿门： | 发纹不锈钢 |  |  |  |  |
| 三侧轿壁： | 发纹不锈钢 |  |  |  |  |
| 轿顶型号： | 发纹不锈钢 |  |  |  |  |
| 轿厢扶手 | 两侧镜面不锈钢圆形扶手 |  |  |  |  |
| 轿厢地板： | 塑胶地板 |  |  |  |  |
| 轿厢地坎： | 硬质铝合金 |  |  |  |  |
| 厅门入口设计 |  |  |  |  |
| 厅门装饰： | 发纹不锈钢 |  |  |  |  |
| 厅门地坎： | 硬质铝合金 |  |  |  |  |
| 门套装饰： | 发纹不锈钢 |  |  |  |  |
| 开门方式： | 中分式自动门 |  |  |  |  |
| 开门尺寸： | 900mm(宽)×2100mm(高) |  |  |  |  |
| 讯号装置 |  |  |  |  |
| 操纵盘： | 304不锈钢装饰防指纹面板；圆形白光无盲文按钮；动态点阵显示 |  |  |  |  |
| 呼梯盒及楼层显示： | 发纹不锈钢装饰面板；圆形白光无盲文按钮；动态点阵显示 |  |  |  |  |
| 消防盒： | 发纹不锈钢装饰面板；面板上下端为圆弧形 |  |  |  |  |
| 建筑尺寸 |  |  |  |  |
| 机房位置： | 井道上方 |  |  |  |  |
| 井道尺寸： | 2200mm(宽)×1800mm(深) |  |  |  |  |
| 顶层高度： | 4200mm |  |  |  |  |
| 底坑深度： | 1400mm |  |  |  |  |
| 机房尺寸： | 无机房 |  |  |  |  |
| 五方对讲 |  |  |  |  |
| 说明及布线要求 | 1.供方提供轿厢对讲机及轿厢至机房电缆； 2.供方提供值班室及机房内对讲电话； 3.需方负责监控室主机与机房主机之间通讯线及布线，通讯线采用RVVPS2*2*0.75mm²四芯双绞屏蔽电缆，屏蔽层两端均应可靠接地； 4.采用“总线型”布线，总线长度小于等于1500米范围内一台主机连接电梯不超过35台。 5.值班室至机房最长布线长度1500m，若超过应特殊说明。 |  |  |  |  |
| 电源 |  |  |  |  |
| 电源要求 | 动力电源：三相五线制380V 50HZ 照明电源：单相220V 50HZ |  |  |  |  |
| 标准功能 |  |  |  |  |
| 全集选 | 自动运行状态时，电梯在运行过程中，响应内召的同时，自动响应厅外上下召唤按钮信号，任何服务层的乘客，都可通过登记上下召唤信号召唤电梯。 |  |  |  |  |
| 开门时间设定 | 系统可根据设定的时间自动判别召唤开门、指令开门、门保护开门、延时开门等不同的保持开门时间。 |  |  |  |  |
| 服务层设置 | 系统可根据需要灵活选择关闭或激活某个或多个电梯服务楼层。 |  |  |  |  |
| 关门按钮提前关门 | 自动运行状态，处于开门保持时，可以通过关门按钮提前关门，提高效率。 |  |  |  |  |
| 光幕保护 | 当关门过程中，光幕被遮挡时，电梯转为开门，但光幕保护在消防状态时不起作用。 |  |  |  |  |
| 轿厢节能 | 当超过设定时间，仍无运行指令时，则自动切断轿厢内照明、风扇电源。 |  |  |  |  |
| 门锁异常自动开门 | 在开关门的过程中，检测到门锁回路异常时，自动重新开关门，并在设定的开关门次数后，提示故障信息。 |  |  |  |  |
| 换站停靠 | 如果电梯在持续开门超过开门保护时间后，开门到位信号仍然无效，电梯就会变成关门状态，并在门关闭后，自动登记邻近层站运行。 |  |  |  |  |
| 加速段截梯响应 | 系统允许在电梯加速的过程中截梯，自动响应相应的服务楼层指令。 |  |  |  |  |
| 误指令取消 | 乘客可以采用连续按动指令按钮两次的方法来取消误登记的指令。 |  |  |  |  |
| 司机操作运行 | 进入司机操作，电梯相应的运行操作由司机控制完成。 |  |  |  |  |
| 低速自救 | 当电梯处于非检修状态下，且未停在平层区，此时只要符合运行的安全要求，电梯将自动以慢速运行至平层区，然后开门。 |  |  |  |  |
| 按钮粘连诊断 | 系统可以识别出厅外召唤按钮的粘连情况，自动去除该粘连的召唤，避免电梯由于外召唤按钮的粘连情况而无法关门运行。 |  |  |  |  |
| 启动转矩自动补偿 | 电梯在运行前，自动根据轿厢当前载重的情况，进行启动补偿，达到平滑启动效果，提高电梯舒适感。 |  |  |  |  |
| 直接停靠 | 以距离为原则，自动运算生成运行曲线，没有爬行，直接停靠平层位置。 |  |  |  |  |
| 最佳曲线自动生成 | 以距离为原则，自动运算出最适合人机功能原理的速度曲线。 |  |  |  |  |
| 运行次数记录 | 自动运行状态下，电梯可自动记录电梯运行的次数。 |  |  |  |  |
| 运行时间记录 | 可自动记录电梯的实际运行时间。 |  |  |  |  |
| 专用（VIP） | 电梯不响应外呼，只响应内召唤信号。 |  |  |  |  |
| 超载提示 | 当电梯内载重超过额定载重时电梯保持开门，并且轿内有超载提示。 |  |  |  |  |
| 满载提示 | 层站显示器显示电梯运行处于满载状态。 |  |  |  |  |
| 满载直驶 | 满载时外招显示满载状态，电梯只响应内召唤信号。 |  |  |  |  |
| 电子称量 | 采用电子称量装置准确测量电梯内的载重。 |  |  |  |  |
| 非开门区保护 | 如系统发现厅门或轿门已打开且电梯处于非开门区间内，将停止轿厢的一切运行。 |  |  |  |  |
| 故障数据记录 | 系统能自动地记录发生故障时的详细信息，提高维保的效率。 |  |  |  |  |
| 简易维保键盘 | 调试人员可通过控制板上的键盘操作，来实现对电梯运行楼层、开关门等调试功能。 |  |  |  |  |
| 轿厢调试 | 调试人员可通过手持操作器在轿厢内连接系统，调试电梯，提高调试效率。 |  |  |  |  |
| 井道自学习 | 系统在首次自动运行前，需要对井道的参数进行自学习。电梯从最底层，以检修速度运行到最高层，在运行过程中自动记录井道中的所有参数。 |  |  |  |  |
| 检修运行 | 电梯进入检修状态，系统取消自动运行以及自动门的操作，按上（下）行按钮可使电梯以检修速度点动运行。 |  |  |  |  |
| 电机参数调谐 | 系统可以通过简单的参数设置，在带载或不带载的情况下完成电机相关控制参数的学习。 |  |  |  |  |
| 楼层位置智能校正 | 电梯每次运行到端站位置，系统自动根据第一级强迫减速开关检查和修正轿厢的位置信息，同时配合强迫减速系统彻底消除冲顶和蹲底故障。 |  |  |  |  |
| 火灾应急运行 | 自动运行状态下，接收到火警信号以后，电梯取消已登记召唤指令，返回消防基站，保持开门。 |  |  |  |  |
| 消防员运行 | 自动运行状态下，进入消防员运行模式，没有自动开关门动作，只能持续按压开关门按钮进行开关门操作。这时电梯只响应轿内指令，且每次只能登记一个指令。电梯最大运行时间小于60秒时为标准功能。 |  |  |  |  |
| 消防禁入指示 | 发生火灾且电梯在消防层站时，消防盒上的禁入指示灯点亮。 |  |  |  |  |
| 消防反馈 | 当电梯收到火灾信号或消防员信号而返回消防层站后为消防中心或BAS系统反馈提供继电器输出接口。 |  |  |  |  |
| 火灾应急运行指示 | 火灾应急运行时，外呼运行指示器显示电梯处于火灾应急运行状态。 |  |  |  |  |
| 锁梯 | 自动运行状态下，当锁梯开关动作，电梯返回锁梯基站，停止电梯自动运行。 |  |  |  |  |
| 故障分级别处理 | 系统根据故障影响的程度，对故障信息进行分类，不同类别的故障对应的处理方式也不同，提高系统运作的效率。 |  |  |  |  |
| 飞车禁止 | 电梯实时检测电梯运行的状态，若出现超速现象，立即停止运行，制动电梯。 |  |  |  |  |
| 端站校验 | 当系统检测到位置异常后，运行至端站校验确认，确保系统安全可靠性。 |  |  |  |  |
| 优先放人 | 电梯自动对故障类别分级，满足安全运行条件的情况，优先返平层开门放人。 |  |  |  |  |
| 干扰评价 | 对通讯信号传输进行干扰评价，反映当前干扰程度。 |  |  |  |  |
| 轻载防捣乱 | 轻载时限制轿厢内同时登记的指令数量。 |  |  |  |  |
| 电流斜坡撤除 | 在永磁同步电动机应用现场中，电梯运行减速停车后，电动机的维持电流通过斜坡的方式撤除，避免这个过程中电动机的异常噪声。 |  |  |  |  |
| 对讲机（报警系统） | 提供轿顶、轿内、底坑、机房、监控室五方通话装置。 |  |  |  |  |
| 警铃 | 按下警铃按钮，警铃鸣响。 |  |  |  |  |
| 参数拷贝 | 可以通过手持操作器对控制系统进行参数上传与下载操作。 |  |  |  |  |
| 用户设定检查 | 可以通过该功能查找系统参数设置与出厂设置不一致的参数。 |  |  |  |  |
| 特殊显示 | 如用户要求轿内和厅外使用非顺序显示楼层，系统可根据要求设置显示方式。 |  |  |  |  |
| 指令外召登记与记忆显示 | 当指令或外召按钮按下一次，系统接受该信号后将点亮按钮灯以示请求已被登记，电梯将响应发车。 |  |  |  |  |
| 运行方向与楼层显示 | 轿内操纵盘和外呼盒均显示电梯所在楼层和当前运行方向。 |  |  |  |  |
| 本层指令按钮开门 | 当轿门正在关闭或已关闭，电梯未启动，按本层的外呼指令按钮，轿门自动打开。 |  |  |  |  |
| 本层反向外呼登记 | 如本层召唤方向与运行方向相反，该召唤将被登记。 |  |  |  |  |
| 防打滑保护 | 系统检测到钢丝绳打滑将停止轿厢的一切运行。 |  |  |  |  |
| 程序运行WDT保护 | 程序运行时WDT时刻检测程序是否错误，发现错误则切断所有输出，复位系统。 |  |  |  |  |
| 掉电数据保持 | 系统掉电时，所有运行数据将完整无误的保持。 |  |  |  |  |
| 自动返基站 | 在自动运行状态，若一定时间内无轿内指令或厅外召唤，电梯返回基站待机。在返基站过程中若有指令或召唤，电梯立即响应。 |  |  |  |  |
| 轿内应急照明 | 停电时，轿厢内应急照明灯自动点亮。 |  |  |  |  |
| 层站停止指示 | 层显指示电梯处于非工作（检修）状态。 |  |  |  |  |
| 门锁短路保护 | 在自动方式下，当厅/轿门联锁被短接时电梯停止运行，并输出报警信息，直到短路故障被排除电梯才可恢复正常运行。 |  |  |  |  |
| 制动器监测功能 | 系统自动监测制动器工作状态，保证制动系统可靠工作。 |  |  |  |  |

1．“报价响应文件响应内容”一栏由投标人填写，须按采购文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数。

2．“偏离程度”一栏根据“报价响应文件响应内容”与采购文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见报价响应文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在报价响应文件中的位置。

采购文件附件1

供应商须知

一、 总  则

1.资金来源：财政性资金

2.定义：

2.1“采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次采购的采购代理机构是海城市公共资源交易中心。

2.2“采购单位”指采购文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3“谈判采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4“采购货物”指采购文件中所述所有货物及相关服务。

2.5“采购文件收受人”指按采购文件规定取得采购文件的潜在供应商。

2.6“供应商”指按采购文件规定取得采购文件并参加采购活动报价的供应商。

3.合格供应商的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

3.2 满足采购文件中竞争性谈判采购文件、“采购项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加报价的规定。如果本项目允许联合体参加报价，供应商应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上供应商可以组成一个报价联合体，以一个供应商的身份报价。

3.3.2以联合体形式参加报价的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同报价协议连同报价响应文件一并提交。联合体各方签订共同报价协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中报价，也不得组成新的联合体参加同一项目报价。联合体成交的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

供应商除按照采购文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.报价费用

不论报价结果如何，供应商应自行承担其参加报价所涉及的一切费用。

6.报价货币

本次采购项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取采购文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与采购项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照采购文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由供应商自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就采购项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，供应商可就采购文件是否有倾向性或排他性条款、采购项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5供应商对采购文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得采购文件的所有潜在供应商。

二、采购文件

8.采购文件的构成

8.1第一部分：采购文件正文部分

8.1.1竞争性谈判采购文件

8.1.2采购项目基本内容及要求

8.1.3报价响应文件内容及格式

8.1.4评审方法

8.2第二部分：采购文件附件部分

8.2.1供应商须知

8.2.2供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3供应商应当完整地阅读、理解构成采购文件的所有内容。“采购文件正文部分”与“采购文件附件部分”如有不一致的地方，应以“采购文件正文部分”为准。

9.采购文件的澄清和修改

9.1谈判采购单位对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，应当在采购文件要求提交报价响应文件截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有采购文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长报价截止时间和采购时间，但至少应当在采购文件要求提交报价响应文件的截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 采购文件、更正公告、变更公告均在鞍山政府采购网、鞍山市财政局网站、海城市公共资源交易网站上同时发布，如内容不一致，以鞍山政府采购网站为准。

9.4 所有投标人均有义务定期登陆采购代理机构公布的网站获取采购项目的相关信息，采购代理机构发布在上述网站的通知视为已送达各投标人，请各投标人密切关注。

三、报价响应文件

10.报价响应文件编制的要求

10.1 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交报价响应文件。报价响应文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价将作为无效报价处理。

10.2 除非有另外的规定，供应商可对全部合同包或部分合同包进行报价。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效报价处理。

10.3报价响应文件语言。报价响应文件应用中文书写。报价响应文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10.4翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的报价响应文件将作为无效投标处理。

11.报价响应文件的构成

报价响应文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.报价响应文件格式

供应商应按采购文件提供的格式编写报价响应文件，不得缺少或留空任何采购文件要求填写的表格或提交的资料。采购文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.报价

13.1所有报价均以人民币元为计算单位。价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过采购项目最高限价的报价响应文件为无效报价响应文件。

13.2供应商要按报价一览表、分项价格表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3报价一览表成交明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的报价将被视为非响应性的报价，作为无效报价处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的报价。供应商对报价若有说明应在报价一览表显著处予以注明。

13.5对于供应商在报价一览表和报价响应文件中列出的赠送条款，在评审时不作为优先成交的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报报价产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由供应商自行设计。为便于评审，供应商应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照供应商的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.报价响应函格式、报价一览表及其附表

14.1供应商应完整地填写报价响应函。

14.2供应商应完整地填写报价一览表，按格式填写、签署、盖章。

14.3供应商应完整地填写分项价格表，列明货物价格、运保费、税费及其它费用等。

14.4供应商应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.5供应商应完整地填写采购文件中的项目要求及报价响应表，报价响应文件的技术指标响应情况应与采购文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.6项目要求及报价响应表是评审的重要依据，无论所投标的货物与采购文件的要求是否有偏离，供应商都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明供应商合格的资质证明材料

15.1供应商应按照采购文件要求提交证明其有资质参加报价和成交后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其报价响应文件的一部分。

15.2供应商提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合采购文件规定的文件

16.1供应商应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合采购文件规定的证明文件，并作为其报价响应文件的一部分。

16.2供应商关于货物和服务来源地的证明除在报价响应文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.投标保证金

17.1供应商按采购文件的规定提交投标保证金，并作为其报价的一部分。未按要求提交投标保证金的报价响应文件为无效报价响应文件。

17.2投标保证金采用转账方式交纳。

对于超过规定时间汇入的投标保证金将视为未按规定时间交纳投标保证金。

17.3供应商在将投标保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还投标保证金。在递交报价响应文件截止时间前，供应商可凭法定代表人身份证明书或法人授权委托书至采购代理机构财务部门领取已交纳投标保证金的有效证明。

17.4在递交报价响应文件时，供应商须出示已交纳投标保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按采购文件要求交纳投标保证金或虽已交纳投标保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳投标保证金的有效证明的供应商的报价响应文件。

17.5投标保证金的退还。未中标供应商的保证金将于确定中标公告发布后的五个工作日内无息退还；中标供应商的投标保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。投标保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6供应商投标保证金收据丢失退还保证金的处理办法。供应商须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按保证金的退还程序予以办理。

17.6.1供应商以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7供应商发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

17.7.1在报价响应函中承诺的报价有效期内撤回其报价的；

17.7.2成交后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将成交项目转让给他人，或者在报价响应文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将成交项目分包给他人的。

18.报价有效期

18.1报价响应文件有效期为自询价之时起90天，报价响应文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。成交供应商的报价响应文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长报价响应文件的有效期，并书面形式进行协商确认，投标保证金的有效期也相应延长。供应商可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的供应商除按照采购代理机构要求修改报价响应文件有效期外，不能修改报价响应文件的其它内容。

19.报价响应文件的式样和签署

19.1报价响应文件需打印或用不褪色墨水书写。除了报价响应文件封面以外，每个页面都要在右下角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，报价响应文件的目录必须编序。以保证谈判小组的评审和报价响应文件存档需要。

19.2报价响应文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3报价响应文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由供应商的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的报价响应文件为无效文件。

19.4每份报价响应文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。报价响应文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。

四、报价响应文件的递交

20.报价响应文件的密封

20.1供应商应将报价响应文件装订成册、密封，将正本和所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样。

20.2报价响应文件外封面、封口按照“报价响应文件内容及格式”的要求进行封装。

20.3加盖供应商公章。

20.4如果供应商没有按照要求密封，采购代理机构对于报价响应文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.递变报价响应文件截止时间

21.1供应商按“采购项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交报价响应文件。采购代理机构收到报价响应文件的时间不得迟于采购文件规定的递变报价响应文件截止时间。

21.2采购代理机构可以延长投标截止及开标时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止及开标时间的约束。

22.迟交的报价响应文件

采购代理机构拒收在规定的递变报价响应文件截止时间之后递交的报价响应文件。

23.报价响应文件的修改和撤回

23.1供应商在递交报价响应文件后，可以修改或撤回其报价响应文件，但采购代理机构必须在规定的递变报价响应文件截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2供应商的修改或撤回通知书应按规定密封和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的报价响应文件将不予开封并原封退回供应商。

23.4在递交报价响应文件截止时间后，供应商不得对其报价响应文件做任何修改。

23.5从递变报价响应文件截止时间至报价有效期期满，供应商不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。供应商之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评审

24.开标

24.1采购代理机构按“采购项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织供应商和有关方面的代表参加谈判会议。

24.2谈判开始时由供应商或其推选的代表检查报价响应文件的密封情况；经确认无误后，由采购工作人员当众拆封，谈判小组审核报价响应文件，包括供应商名称、修改报价响应文件的通知、报价价格、价格折扣、是否提交了投标保证金，以及报价一览表要求的其它内容。

24.3供应商在报价时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其报价响应文件：

24.3.1在采购文件规定的递变报价响应文件截止时间之后递交的；

24.3.2报价响应文件未按采购文件规定密封的；

24.3.3未在网上报名的；

24.3.4未提交投标保证金的。

25.谈判小组的组成

25.1采购代理机构负责组织评审工作。

25.2与供应商有利害关系的人不得进入谈判小组。

25.3谈判小组由有关的技术、经济方面的专家按“采购项目基本内容及要求”规定的人数组成。谈判小组负责具体评审事务，根据有关法律法规和采购文件规定的评审程序，按照评审方法及评审标准独立履行谈判小组职责。

26.谈判

26.1谈判小组全体成员应当集中与参加谈判报价的供应商分别进行谈判。谈判的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得透露与谈判有关的所有技术资料、价格和其他信息。

26.2谈判过程中，应当遵循以下规则：

在谈判过程中，经采购人代表确认，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分；谈判小组应当按照采购文件规定的谈判轮数，要求参加谈判报价的供应商分别进行原则上不超过2轮的报价，参加谈判报价的供应商应当享有相同的报价权利。

26.3谈判小组在谈判过程中，如果认为参加谈判报价的供应商有报价明显不合理、降低质量、不能诚实履约或其他特殊情形的，应当通知其限期作出书面说明并提供相关证明材料；供应商未在规定的期限内作出合理说明并提供相关证明材料的，视为自动放弃成交候选供应商资格。

26.4谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判报价的供应商在规定的时间内进行最后报价，并以书面形式确认。

27.报价响应文件的初审

27.1资格性检查。谈判小组依据有关法律法规和采购文件的规定，对报价响应文件中资质证明、投标保证金等进行审查，审查每个供应商提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查投标保证金的有效性。在评审过程中，谈判小组有权要求供应商提供资质证明材料的原件以供审查，供应商应在谈判小组规定的时限内提供。供应商拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其报价将被作为无效报价处理。

27.2 符合性检查。对资格性检查合格的供应商递交的报价响应文件，依据采购文件的规定，从报价响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度，审查报价响应文件是否对采购文件的实质性要求作出了响应。

27.2.1 实质上响应的报价是指与采购文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

27.2.2 重大偏离系指供应商货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足采购文件的要求，或者实质上与采购文件不一致，而且限制了采购单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响；

27.2.3 重大偏离不允许在竞争性谈判开始后修正，但谈判小组将根据供应商须知第26.4条的规定，允许修正报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应采购文件要求的其它内容。

27.2.4 如果报价响应文件实质上没有响应采购文件的要求，将作为无效报价处理，供应商不得再对报价响应文件进行任何修正从而使其报价成为实质上响应的报价；

27.2.5 谈判小组审定报价响应文件的响应性只根据报价响应文件本身的内容而不寻求外部证据。

27.3 报价响应文件属下列情况之一的，按照无效报价处理：

27.3.1未按采购文件规定要求签署、盖章的；

27.3.2不具备采购文件中规定资格要求的；

27.3.3不符合采购文件规定的实质性要求的；

27.3.4在评审过程中，谈判小组发现供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通报价的行为，具体表现形式如下：

27.3.4.1 两家以上（含两家）供应商的报价响应文件中相同错误在3处以上（含3处）；

27.3.4.2两家以上供应商的报价响应文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

27.3.4.3两家以上供应商的报价响应文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

27.3.4.4供应商串通报价的其它情形。

27.3.5采购文件规定报价时属于无效报价或者废标的其它情形。

27.4报价响应文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

27.4.1报价响应文件中“报价一览表”内容与报价响应文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“报价一览表”为准；

27.4.2报价响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

27.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

27.4.4按上述原则调整后的价格为评审价，对供应商具有约束力。如果供应商不按照上述原则修正其报价报价及分项报价，其报价将作为无效报价处理，投标保证金将被没收。

28.报价响应文件的澄清

谈判小组对于报价响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面要求供应商在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表人签字，并不得超出报价响应文件的范围或者改变报价响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其报价将被作为无效报价处理。谈判小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

29.评审办法和评审标准

谈判小组按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的报价响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.1最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定成交候选供应商的评标方法，即在全部满足采购文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评标方法。

30.推荐成交候选供应商名单

30.1采用最低评标价法的，按报价由低到高顺序排列。报价相同的，按技术优劣顺序排列。谈判小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。评审价及技术指标相同的，由谈判小组集体研究处理。

30.3评审中遇到的其它问题，由谈判小组集体研究处理。

31. 成交供应商的确定

31.1谈判小组根据全体谈判小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，并向采购单位提交书面评审报告。

31.2采购单位按照评审报告中推荐的成交候选供应商的顺序依法确定成交供应商；也可以事先授权谈判小组直接确定成交供应商。

32.评审过程的保密性

32.1谈判开始之后，直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向报价供应商及与评审无关的其它人透露。

32.2在评审过程中，供应商试图在报价响应文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向谈判小组、采购单位或省政府采购中心施加影响的任何行为，将导致其报价作为无效报价处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

33.政府采购合同授予标准

除供应商须知第34条规定的情况外，采购单位根据谈判小组提交的评审结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应采购文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的成交供应商。

34.采购代理机构宣布废标的权利

34.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有供应商：

34.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

34.1.2供应商的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

34.1.3因重大变故，采购任务取消的。

34.2递变报价响应文件截止时间结束后参加供应商不足3家的，评审期间符合专业条件的供应商或者对采购文件作出实质响应的供应商不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定及《政府采购非招标采购方式管理办法》（中华人民共和国财政部令第74号）的相关规定执行。

35.成交通知书

35.1 在报价有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、海城市公共资源交易网）上发布成交结果公告，同时发出《成交通知书》。成交通知书对采购单位和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

35.2成交通知书是政府采购合同的组成部分。

36.签订政府采购合同

36.1采购单位应当自成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件和成交供应商报价响应文件的约定，与成交供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对采购文件和成交供应商的报价响应文件作实质性修改。

36.2采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

36.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

37.询问和质疑

37.1政府采购项目的采购活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保采购活动的公开、公平和公正。

37.2供应商认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商认为采购文件及其补充文件内容使其权益受到损害的，可以在采购文件公告期满前进行质疑。

37.3采购单位、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

37.4质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.最高限价

项目报价不得超出“项目基本内容及要求”最高限价的规定，超出最高限价的报价均视为不响应采购文件而直接宣布为报价无效。

39.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

采购文件附件2

供应商自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

海城市公共资源交易中心：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商，与其它参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

采购文件附件3

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同报价响应文件中报价一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “海城市政府采购项目合同履约验收意见书”指需方组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《海城市政府采购项目合同履约验收意见书》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“采购文件”指采购代理机构发布的谈判文件。

1.15“报价响应文件”指供方按照采购代理机构采购文件的要求编制和递交，并最终被谈判小组接受的报价响应文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与采购文件规定的技术指标要求及报价响应文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

5.1供方提交的货物由需方负责验收。

5.2需方根据政府采购合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。需方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起10日内按照政府采购合同规定的方式提出。验收通过后，需方向供方收取本政府采购合同第4.1款所列明的销售发票等文件并在《海城市政府采购项目合同履约验收意见书》上签字和加盖单位公章，作为验收合格、同意付款的依据。

5.3货物保修期自《海城市政府采购项目合同履约验收意见书》签署之日起计算。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果采购文件没有特别要求，以供方在报价响应文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以采购文件中的规定为准，如果报价文件中的承诺优于采购文件规定，则以报价文件为准。

9.2如果采购文件没有特别要求，以供方在报价文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以采购文件中的规定为准，如果报价文件中的承诺优于采购文件规定，则以报价文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按报价文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，需方有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从履约保证金或尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除采购文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式四份，供需双方、海城市政府采购办公室、海城市公共资源交易中心各一份。

19.3 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1采购文件；

20.2采购文件的更正公告、变更公告、澄清公告；

20.3成交供应商提交的报价文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5成交通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

政府采购合同格式

政府采购项目名称：海城市国有资产监督管理委员会政府综合楼北楼电梯采购安装工程竞争性谈判采购项目

签订地点：

(需方名称)（以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

### 1.采购文件（采购文件编号HZCG2017091）；

2.采购文件的更正公告、变更公告、澄清公告；

3.成交供应商提交的报价文件；

4.政府采购合同条款；

5.成交通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同报价文件中报价一览表)中所列货物及相关服务。

四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）    元。

五、付款方式及条件

六、交货时间和交货地点

七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方法人或授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：      年      月      日